# Sumário

1 Objetivo

2 Aplicação

3 Referências normativas

4 Definições e conceitos

5 Procedimentos

# ANEXOS

A  Cargas de incêndio específicas por ocupação.

B Método para levantamento da carga de incêndio específica.

#### 1 Objetivo

# 1.1 Estabelecer valores característicos de carga de incêndio nas edificações e áreas de risco, conforme a ocupação e uso específico.

###### 2 Aplicação

# 2.1 As cargas de incêndio constantes desta Norma aplicam-se às edificações e áreas de riscos para classificação do risco e determinação do nível de exigência das medidas de segurança contra incêndio, conforme prescreve o contido na Lei Complementar Estadual nº 82/04.

###### 3 Referências normativas e bibliográficas

Para mais esclarecimentos consultar as seguintes normas:

NBR-14432/2000 (Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações – Procedimento)

European Committee for Standardization. Eurocode 1 – ENV 1991-2-2. 1995.

Liga Federal de Combate a Incêndio da Áustria. TRVB - 126. 1987.

## 4 Definições e conceitos

4.1 Definições

Para efeito desta Norma Técnica, aplicam-se as definições constantes da Norma Técnica n.º 03 - Terminologia de segurança contra incêndio.

4.2 Conceitos

Para efeito desta Norma, aplicam-se os conceitos abaixo descritos:

# 4.2.1 Carga de incêndio

# É a soma das energias caloríficas possíveis de serem liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis em um espaço, inclusive os revestimentos das paredes, divisórias, pisos e tetos.

# 4.2.2 Carga de incêndio específica

É o valor da carga de incêndio dividido pela área de piso do espaço considerado, expresso em megajoule (MJ) por metro quadrado (m²).

# 5 Procedimentos

# 5.1 Para determinação da carga de incêndio específica das edificações aplica-se a tabela constante do Anexo A, sendo que para edificações, destinadas a depósitos (Grupo “J”), explosivos (Grupo “L”); ocupações especiais (Grupo “M”), aplica-se a metodologia constante do Anexo B.

# 5.1.1 Ocupações não listadas na tabela do Anexo A devem ter os valores da carga de incêndio específica determinados por similaridade. Pode-se admitir a similaridade entre as edificações comerciais (grupo “C”) e industriais (grupo “I”).

# 5.2 O levantamento da carga de incêndio específica constante do Anexo B deve ser realizado em módulos de no máximo 500 m² de área de piso (espaço considerado). Módulos maiores de 500 m² podem ser utilizados quando o espaço analisado possuir materiais combustíveis com potenciais caloríficos semelhantes e uniformemente distribuídos.

# 5.2.1 A carga de incêndio específica do piso analisado deve ser tomada como sendo a média entre os dois módulos de maior valor.

# 5.3 Considerar que 1 kg (um quilograma) de madeira equivale a 19,0 megajoules (MJ), 1 caloria equivale a 4,185 joules (J) e 1 BTU equivale a 252 calorias (cal).

# Anexo A (normativo)

Cargas de incêndio específicas por ocupação

Para a classificação detalhada das ocupações (Divisão) consultar a Tabela 1 da Lei Complementar Estadual 82/04.

| Ocupação/Uso | Descrição | Divisão | Carga de incêndio (qfi) em MJ/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Residencial | Alojamentos estudantis | A-3 | 300 |
|  | Apartamentos | A-2 | 300 |
|  | Casas térreas ou sobrados | A-1 | 300 |
|  | Pensionatos | A-3 | 300 |
| Serviços de hospedagem | Hotéis | B-1 | 500 |
|  | Motéis | B-1 | 500 |
|  | Apart-hotéis | B-2 | 500 |
| *Comercial varejista, Loja *Ver item 5.1.1 | Açougue | C –1 | 40 |
|  | Antigüidades | C –2 | 700 |
|  | Aparelhos eletrodomésticos | C –1 | 300 |
|  | Aparelhos eletrônicos | C - 2 | 400 |
|  | Armarinhos | C -2 | 600 |
|  | Armas | C -1 | 300 |
|  | Artigos de bijouteria, metal ou vidro | C –1 | 300 |
|  | Artigos de cera | C -2 | 2100 |
|  | Artigos de couro, borracha, esportivos | C –2 | 800 |
|  | Automóveis | C –1 | 200 |
|  | Bebidas destiladas | C –2 | 700 |
|  | Brinquedos | C –2 | 500 |
|  | Calçados | C –2 | 500 |
|  | Couro, artigos de | C – 2 | 700 |
|  | Drogarias (incluindo depósitos) | C –2 | 1000 |
|  | Esportes, artigos de | C – 2 | 800 |
|  | Ferragens | C –1 | 300 |
|  | Floricultura | C –1 | 80 |
|  | Galeria de quadros | C –1 | 200 |
|  | Joalheria | C – 1 | 300 |
|  | Livrarias | C –2 | 1000 |
|  | Lojas de departamento ou centro de compras (Shoppings) | C –2/ C –3 | 800 |
|  | Materiais de construção | C –2 | 800 |
|  | Máquinas de costura ou de escritório | C –1 | 300 |
|  | Materiais fotográficos | C –1 | 300 |
|  | Móveis | C –2 | 400 |
|  | Papelarias | C –2 | 700 |
|  | Perfumarias | C –2 | 400 |
|  | Produtos têxteis | C –2 | 600 |
|  | Relojoarias | C –2 | 600 |
|  | Supermercados | C –2 | 400 |
|  | Tapetes | C –2 | 800 |
|  | Tintas e vernizes | C –2 | 1000 |
|  | Verduras frescas | C –1 | 200 |
|  | Vinhos | C –1 | 200 |
|  | Vulcanização | C –2 | 1000 |
| Serviços profissionais, pessoais e técnicos | Agências bancárias | D -2 | 300 |
|  | Agências de correios | D -1 | 400 |
|  | Centrais telefônicas | D -1 | 200 |
|  | Cabeleireiros | D -1 | 200 |
|  | Copiadora | D -1 | 400 |
|  | Encadernadoras | D -1 | 1000 |
|  | Escritórios | D -1 | 700 |
|  | Estúdios de rádio ou de televisão ou de fotografia | D -1 | 300 |
|  | Laboratórios químicos | D -4 | 500 |
|  | Laboratórios (outros) | D -4 | 300 |
|  | Lavanderias | D -3 | 300 |
|  | Oficinas elétricas | D -3 | 600 |
|  | Oficinas hidráulicas ou mecânicas | D -3 | 200 |
|  | Pinturas | D -3 | 500 |
|  | Processamentos de dados | D -1 | 400 |
| Educacional e cultura física | Academias de ginástica e similares | E-3 | 300 |
|  | Pré-escolas e similares | E-5 | 300 |
|  | Creches e similares | E-5 | 300 |
|  | Escolas em geral | E-1/E2/E4/E6 | 300 |
| Locais de reunião de público | Bibliotecas | F-1 | 2000 |
|  | Cinemas, teatros e similares | F-5 | 600 |
|  | Circos e assemelhados | F -7 | 500 |
|  | Centros esportivos e de exibição | F-3 | 150 |
|  | Clubes sociais, boates e similares | F-6 | 600 |
|  | Estações e terminais de passageiros | F-4 | 200 |
|  | Exposições | F -10 | Adotar Anexo B |
|  | Igrejas e templos | F-2 | 200 |
|  | Museus | F-1 | 300 |
|  | Restaurantes | F-8 | 300 |
| Serviços automotivos e assemelhados | Estacionamentos | G-1/G-2 | 200 |
|  | Oficinas de conserto de veículos e manutenção | G-4 | 300 |
|  | Postos de abastecimentos (tanque enterrado) | G-3 | 300 |
|  | Hangares | G -5 | 200 |
| Serviços de saúde e Institucionais | Asilos | H -2 | 350 |
|  | Clínicas e consultórios médicos ou odontológicos. | H -6 | 200 |
|  | Hospitais em geral | H-1/H-3 | 300 |
|  | Presídios e similares | H-5 | 100 |
|  | Quartéis e similares | H-4 | 450 |
| *Industrial *Ver item 5.1.1 | Aparelhos eletroeletrônicos, fotográficos, ópticos | I – 2 | 400 |
|  | Acessórios para automóveis | I – 1 | 300 |
|  | Acetileno | I – 2 | 700 |
|  | Alimentação | I – 2 | 800 |
|  | Aço, corte e dobra, sem pintura, sem embalagem | I – 1 | 40 |
|  | Artigos de borracha, coriça, couro, feltro, espuma | I – 2 | 600 |
|  | Artigos de argila, cerâmica ou porcelanas | I – 1 | 200 |
|  | Artigos de bijuteria | I – 1 | 200 |
|  | Artigos de cera | I – 2 | 1000 |
|  | Artigos de gesso | I – 1 | 80 |
|  | Artigos de madeira em geral | I – 2 | 800 |
|  | Artigos de madeira, impregnação | I – 3 | 3000 |
|  | Artigos de mármore | I – 1 | 40 |
|  | Artigos de metal, forjados | I – 1 | 80 |
|  | Artigos de metal, fresados | I – 1 | 200 |
|  | Artigos de peles | I – 2 | 500 |
|  | Artigos de plásticos em geral | I – 2 | 1000 |
|  | Artigos de tabaco | I – 1 | 200 |
|  | Artigos de vidro | I – 1 | 80 |
|  | Automotiva e autopeças (exceto pintura) | I – 1 | 300 |
|  | Automotiva e autopeças (pintura) | I – 2 | 500 |
|  | Aviões | I – 2 | 600 |
|  | Balanças | I – 1 | 300 |
|  | Barcos de madeira ou de plástico | I – 2 | 600 |
|  | Barcos de metal | I – 2 | 600 |
|  | Baterias | I – 2 | 800 |
|  | Bebidas destilada | I – 2 | 500 |
|  | Bebidas não alcóolicas | I – 1 | 80 |
|  | Bicicletas | I – 1 | 200 |
|  | Brinquedos | I – 2 | 500 |
|  | Café (inclusive torrefação) | I – 2 | 400 |
|  | Caixotes barris ou pallets de madeira | I – 2 | 1000 |
|  | Calçados | I – 2 | 600 |
|  | Carpintarias e marcenarias | I – 2 | 800 |
|  | Cera de polimento | I – 3 | 2000 |
|  | Cerâmica | I – 1 | 200 |
|  | Cereais | I – 3 | 1700 |
|  | Cervejarias | I – 1 | 80 |
|  | Chapas de aglomerado ou compensado | I – 1 | 300 |
|  | Chocolate | I – 2 | 400 |
|  | Cimento | I – 1 | 40 |
|  | Cobertores, tapetes | I – 2 | 600 |
|  | Colas | I – 2 | 800 |
|  | Colchões (exceto espuma) | I – 2 | 500 |
|  | Condimentos, conservas | I – 1 | 40 |
|  | Confeitarias | I – 2 | 400 |
|  | Congelados | I – 2 | 800 |
|  | Cortiça, artigos de | I – 2 | 600 |
|  | Couro, curtume | I -2 | 700 |
|  | Couro sintético | I – 2 | 1000 |
|  | Defumados | I – 1 | 200 |
|  | Discos de música | I – 2 | 600 |
|  | Doces | I – 2 | 800 |
|  | Espumas | I – 3 | 3000 |
|  | Estaleiros | I – 2 | 700 |
|  | Farinhas | I – 3 | 2000 |
|  | Feltros | I – 2 | 600 |
|  | Fermentos | I – 2 | 800 |
|  | Ferragens | I -1 | 300 |
|  | Fiações | I – 2 | 600 |
|  | Fibras sintéticas | I – 1 | 300 |
|  | Fios elétricos | I – 1 | 300 |
|  | Flores artificiais | I – 1 | 300 |
|  | Fornos de secagem com grade de madeira | I – 2 | 1000 |
|  | Forragem | I – 3 | 2000 |
|  | Frigoríficos | I – 3 | 2000 |
|  | Fundições de metal | I – 1 | 40 |
|  | Galpões de secagem com grade de madeira | I – 2 | 400 |
| Industrial *Ver item 5.1.1 | Galvanoplastia | I – 1 | 200 |
|  | Geladeiras | I – 2 | 1000 |
|  | Gelatinas | I – 2 | 800 |
|  | Gesso | I – 1 | 80 |
|  | Gorduras comestíveis | I – 2 | 1000 |
|  | Gráficas (empacotamento) | I – 3 | 2000 |
|  | Gráficas (produção) | I – 2 | 400 |
|  | Guarda-chuvas | I – 1 | 300 |
|  | Instrumentos musicais | I – 2 | 600 |
|  | Janelas e portas de madeira | I – 2 | 800 |
|  | Jóias | I – 1 | 200 |
|  | Laboratórios farmacêuticos | I – 1 | 300 |
|  | Laboratórios químicos | I – 2 | 500 |
|  | Lápis | I – 2 | 600 |
|  | Lâmpadas | I – 1 | 40 |
|  | Latas metálicas, sem embalagem | I – 1 | 100 |
|  | Laticínios | I – 1 | 200 |
|  | Malas, fábrica | I – 2 | 1000 |
|  | Malharias | I – 1 | 300 |
|  | Máquinas de lavar de costura ou de escritório | I – 1 | 300 |
|  | Massas alimentícias | I – 2 | 1000 |
|  | Mastiques | I – 2 | 1000 |
|  | Matadouro | I – 1 | 40 |
|  | Materiais sintéticos | I – 3 | 2000 |
|  | Metalúrgica | I – 1 | 200 |
|  | Montagens de automóveis | I – 1 | 300 |
|  | Motocicletas | I – 1 | 300 |
|  | Motores elétricos | I – 1 | 300 |
|  | Móveis | I – 2 | 600 |
|  | Olarias | I – 1 | 100 |
|  | Óleos comestíveis e óleos em geral | I – 2 | 1000 |
|  | Padarias | I – 2 | 1000 |
|  | Papéis (acabamento) | I – 2 | 500 |
|  | Papéis (preparo de celulose) | I – 1 | 80 |
|  | Papéis (procedimento) | I – 2 | 800 |
|  | Papelões betuminados | I – 3 | 2000 |
|  | Papelões ondulados | I – 2 | 800 |
|  | Pedras | I – 1 | 40 |
|  | Perfumes | I – 1 | 300 |
|  | Pneus | I – 2 | 700 |
|  | Produtos adesivos | I – 2 | 1000 |
|  | Produtos de adubo químico | I – 1 | 200 |
|  | Produtos alimentícios (expedição) | I – 2 | 1000 |
|  | Produtos com ácido acético | I – 1 | 200 |
|  | Produtos com ácido carbônico | I – 1 | 40 |
|  | Produtos com ácido inorgânico | I – 1 | 80 |
|  | Produtos com albumina | I – 3 | 2000 |
|  | Produtos com alcatrão | I – 2 | 800 |
|  | Produtos com amido | I – 3 | 2000 |
|  | Produtos com soda | I – 1 | 40 |
|  | Produtos de limpeza | I – 3 | 2000 |
|  | Produtos graxos | I – 2 | 1000 |
|  | Produtos refratários | I – 1 | 200 |
|  | Rações balanceadas | I – 2 | 800 |
|  | Relógios | I – 1 | 300 |
|  | Resinas | I – 3 | 3000 |
|  | Resinas, em placas | I – 2 | 800 |
|  | Roupas | I – 2 | 500 |
|  | Sabões | I – 1 | 300 |
|  | Sacos de papel | I – 2 | 800 |
|  | Sacos de juta | I – 2 | 500 |
|  | Serralheria | I - 1 | 200 |
|  | Sorvetes | I – 1 | 80 |
|  | Sucos de fruta | I – 1 | 200 |
|  | Tapetes | I – 2 | 600 |
|  | Têxteis em geral (tecidos) | I – 2 | 700 |
|  | Tintas e solventes | I – 3 | 4000 |
|  | Tintas e vernizes | I – 3 | 2000 |
|  | Tintas látex | I – 2 | 800 |
|  | Tintas não-inflámaveis | I – 1 | 200 |
|  | Transformadores | I – 1 | 200 |
|  | Tratamento de madeira | I – 3 | 3000 |
|  | Tratores | I – 1 | 300 |
|  | Vagões | I – 1 | 200 |
|  | Vassouras ou escovas | I – 2 | 700 |
|  | Velas de cera | I – 3 | 1300 |
|  | Vidros ou espelhos | I – 1 | 200 |
|  | Vinagres | I – 1 | 80 |
|  | Vulcanização | I – 2 | 1000 |
| Demais usos | Demais atividades não enquadradas acima | levantamento da carga de incêndio conforme Anexo B |

Anexo B (normativo)

Método para levantamento da carga de incêndio específica

# B.1 Os valores da carga de incêndio específica para as edificações destinadas a depósitos, explosivos e ocupações especiais podem ser determinadas pela seguinte expressão:

Onde:

qfi - valor da carga de incêndio específica, em megajoule por metro quadrado de área de piso;

Mi - massa total de cada componente i do material combustível, em quilograma. Esse valor não poderá ser excedido durante a vida útil da edificação exceto quando houver alteração de ocupação, ocasião em que Mi deverá ser reavaliado;

Hi - potencial calorífico específico de cada componente i do material combustível, em megajoule por quilograma, conforme tabela B.1  abaixo;

Af - área do piso do compartimento, em metro quadrado.

B.1.1  O levantamento da carga de incêndio deverá ser realizado conforme item 5 (Procedimento) desta Norma.

Tabela B.1 - Valores do potencial calorífico específico

| Tipo de material | H (MJ/kg) |  | Tipo de material | H (MJ/kg) |  | Tipo de material | H (MJ/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acetona | 30 |  | Grãos | 17 |  | Poliéster | 31 |
| Acrílico | 28 |  | Graxa, Lubrificante | 41 |  | Poliestireno | 39 |
| Algodão | 18 |  | Lã | 23 |  | Polietileno | 44 |
| Benzeno | 40 |  | Lixo de cozinha | 18 |  | Polimetilmetacrilico | 24 |
| Borracha | Espuma – 37 Tiras – 32 |  | Madeira | 19 |  | Polioximetileno | 15 |
|  |  |  | Metano | 50 |  |  |  |
| Celulose | 16 |  | Metanol | 19 |  | Poliuretano | 23 |
| C-Hexano | 43 |  | Monóxido de carbono | 10 |  | Polipropileno | 43 |
| Couro | 19 |  | N-Butano | 45 |  | Polivinilclorido | 16 |
| D-glucose | 15 |  | N-Octano | 44 |  | Propano | 46 |
| Epóxi | 34 |  | N-Pentano | 45 |  | PVC | 17 |
| Etano | 47 |  | Palha | 16 |  | Resina melamínica | 18 |
| Etanol | 26 |  | Papel | 17 |  | Seda | 19 |
| Eteno | 50 |  | Petróleo | 41 |  |  |
| Etino | 48 |  | Poliacrilonitrico | 30 |  |  |
| Fibra sintética 6,6 | 29 |  | Policarbonato | 29 |  |  |